## Slide 1: GIS orodja
Praktična predstavitev uporabe orodij za delo s prostorskimi podatki
Simon KOBLAR, Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Ljubljana in online, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani,
Usposabljanje podatkovnih strokovnjakov, 18. – 21. 11. 2024

## Slide 2: Vsebina predavanja
Predstavitev prostorskih podatkov in (osnovnega) dela s prostorskimi podatki s pomočjo odprtokodnih orodji.

## Slide 3: Prostorski podatki
Osnovna delitev
  Vektorski
  Rastrski

## Slide 4: Kaj vse so prostorski podatki?
Ali je fotografija prostorski podatek?

## Slide 6: Predstavitev orodja QGIS

## Slide 7: QGIS
GIS – geografski informacijski sistem
Prosto programje - GNU GPLv2+
Zelo napreden program tudi za zahtevne raziskave in delovne procese
Windows, Mac, Linux
Program na voljo tu: https://qgis.org/

## Slide 9: Nastavitev koordinatnega sistema
Settings -> Options

## Slide 10: Koordinatni sistem
Najpomembnejši koordinatni sistemi – EPSG kode:
  3794 – Slovenia 1996: Slovenski koordinatni sistem (E in N razdalja v metrih od izhodišča – npr. 530.000; 120.000)
  3912 – MGI 1901 - Star Slovenski koordinatni sistem
  4326 – WGS84 – GNSS naprave – (v stopinjah)→ 45,50°; 15,45°
  3035 – ETRS89-extended - Evropski koordinatni sistem
koordinata 0 0 Slovenskega koordinatnega sistema
koordinata 0 0 WGS84 koordinatnega sistema – „null island“

## Slide 11: Vtičniki

## Slide 12: Vtičniki
QGIS light – poenostavljen uporabniški vmesnik

## Slide 14: Kartografske podlage
https://github.com/opengeos/qgis-basemaps
(ne deluje na verziji 3.34.x)

## Slide 15: Orodja

## Slide 16: Dodajanje podatkov

## Slide 17: Dodajanje spletnih servisov
GURS – na spletni strani so povezave do spletnih servisov WFS
Prostorske enote: https://ipi.eprostor.gov.si/wfs-si-gurs-rpe/wfs?request=GetCapabilities

## Slide 19: Dodajanje spletnih servisov
Ortofoto WMS: https://storitve.eprostor.gov.si/ows-ins-wms/oi/ows/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

## Slide 20: Viri prostorskih podatkov
Geodetska uprava: https://ipi.eprostor.gov.si/jgp/data
SURS stage: https://gis.stat.si/
MKGP: https://rkg.gov.si/vstop/
OPSI: https://podatki.gov.si/
…

## Slide 21: SURS - stage

## Slide 23: Slabost STAGE portala
Podatki so zapisani kot besedilo!

## Slide 24: Izračun novih vrednosti
Ogromno funkcij
Za različne podatkovne tipe!
Lahko posodobimo tudi obstoječe vrednosti

## Slide 25: SURS - SiStat
Večina podatkov vezanih na prostorske enote (naselje, občina, regija)
Ni enoličnega identifikatorja – le ime (ki ni vedno skladno z uradnim imenom v registru prostorskih enot!)

## Slide 26: Združevanje slojev

## Slide 27: Ustvarjanje novih slojev

## Slide 28: Urejanje slojev

## Slide 29: Izvažanje slojev

## Slide 30: Izvažanje slojev

## Slide 31: Izdelava točkovnega sloja iz geolociranih fotografij

## Slide 33: Nastavimo obrazec za pregled podatkov
Obrazec za prikaz podatkov
Prikaz fotografije poleg atributnih vrednosti

## Slide 34: Primer pripravljenih raziskovalnih podaktov
https://zenodo.org/records/10701772

## Slide 36: Klasifikacija podatkov

## Slide 37
Končni uporabniki – kolesarji preko obstoječih storitev
Načrtovalci infrastrukture – vektorski podatki v QGIS-u
UIRS – reklasifikacija osnovnih podatkov in izvoz v Geopackage
Dnevno se prenese podatke iz strani Geofabrik -> uvoz v PostgreSQL bazo -> reklasifikacija za potrebe kolesarjenja-> izvoz v Geopackage
Podatkovna baza – vnos podatkov v OSM
Odkrite napake v podatkih
Odkrite napake v podatkih
Izdelava lastnih kart iz vektorskih podatkov.
Prenos podatkov in posodabljanje produktov - časovni zamik od nekaj dni do enega meseca
Prenos geopackage datoteke s podatki – zjutraj so vidni podatki od prejšnjega dneva
Vnos popravkov direktno v OSM
Podatki OpenStreetMap - kolesarjenje

## Slide 38: UIRS predloga
Predloga in podatki so na voljo na povezavi:
Prenesite datoteko kolesarjenje_osm_qgis_predloga.zip – podatki za 11. 4. 2024
Ekstrahirajte v poljubno mapo
Osveževanje podatkov
Iz mape „dnevni osveženi podatki“ prenesite datoteko „ slovenia-latest-cycling-YYYY-MM-DD.zip – izberite poljuben datum – na voljo bo do 9 dnevnih različic.
Ekstrahirajte slovenia-latest-cycling-YYYY-MM-DD.zip, ter prekopirajte datoteko slovenia-latest-cycling.gpkg v mapo „\kolesarjenje_osm_qgis_predloga\data“ – zamenjajte obstoječo datoteko
OSM_kolesarjenje_UIRS
https://uirs-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/simonk_uirs_si/EgFRY_A817NDtp-DwOJzmrABR13Trdat7Jy8aZ2f8wUGlg

## Slide 39: OpenStreetMap - kolesarjenje - predloga UIRS.qgz
V dokumentu je že nekaj pred nastavljenih tem
Pripravljene so tudi statistike na prostorske enote – občine in regije

## Slide 40: Terensko delo
https://qfield.org/
https://merginmaps.com/

## Slide 41: Nasveti
Shranjujte v geopackage
Poleg podatkov pripravite tudi stile in jih shranite poleg podatkov
Preverite koordinatne sisteme – po potrebi pretvorite!

## Slide 42: Uporabne povezave
GIS orodje: QGIS:
  Prenos orodja: https://qgis.org/
  Uporabniški priročnik: https://docs.qgis.org/3.34/en/docs/user_manual/index.html
  Tečaji: https://docs.qgis.org/3.34/en/docs/training_manual/index.html
Video tečaji:
  https://www.youtube.com/@qgishome
  https://www.youtube.com/@HansvanderKwast
  https://www.youtube.com/@KartozaGeo
  https://www.youtube.com/@KlasKarlsson
  https://www.youtube.com/@MattForrest

## Slide 43: Uporabne povezave
Open Source Geospatial Slovenija
  2024: https://www.youtube.com/watch?v=2N41a9O6Fog
  2023: https://www.youtube.com/watch?v=h4cmV4GT-60
LifeNarcIS – vtičnik in izobraževanja
  https://narcis.gov.si/ords/r/narcis/narcis/novicka?p2030_novicka=1096

## Slide 44
Simon Koblar
Hvala za pozornost