## Slide 1: Delavnica NRRP
Primer ravnanja s podatki od načrtovanja do objave
s področja naravoslovja
Matic KISOVEC, Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Kemijski inštitut, Ljubljana
Andreja KEŽAR, Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Kemijski inštitut, Ljubljana
Uroš KUNAVER, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Petra DURINI, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Miro PUŠNIK, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Ljubljana in online, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani,
Usposabljanje podatkovnih strokovnjakov, 18. – 21. 11. 2024

## Slide 2: Predstavitev delavnice
Delavnica ima za osnovo resnično raziskavo, ki je že zaključena.
V okviru delavnice bomo najprej „razmislili“, kaj bomo raziskovali, s kakšnimi metodami in inštrumenti ter kakšne podatke in rezultate bomo dobili.
Na podlagi tega bomo v drugem delu pripravili NRRP v skladu z zahtevami za izdelavo NRRP v okviru projektov ARIS. V okviru tega bomo tudi izbrali repozitorije in si ogledali pogoje za objavo.
V tretjem delu bomo pa „pridobljene“ podatke pregledali, po potrebi FAIRficirali in jih pripravili za objavo v izbranih repozitorijih. Pri tem bo del podatkov objavljen v področno specifičnem repozitoriju, ki ima točno določene zahteve za objavo, del podatkov pa v splošnem repozitoriju.

## Slide 3: Življenjski krog podatkov – kratka ponovitev
Vir: Elixir https://rdmkit.elixir-europe.org/media_kit#data-life-cycle-diagram
PONOVNA UPORABA: Pregled in možnost uporabe obstoječih podatkov.
NAČRTOVANJE: Pregled metodologij, meritev, inštrumentov… ter načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki.
ZBIRANJE PODATKOV: eksperimentiranje, meritve, beleženje, opazovanje in simulacije.
OBDELAVA PODATKOV: pretvorba podatkov, priprava na analizo, preverjanje kakovosti, psevdonimizacija /anonimizacija.
ANALIZA: metode, modeli, programska oprema, rezultati.
SHRANJEVANJE PODATKOV: lokalno / v oblaku, varnostno kopiranje, politika dostopa
OBJAVA, DELJENJE PODATKOV: izbira repozitorija, odprtost, omejitve…
PONOVNA UPORABA…

## Slide 4: Primer priprave NRRP na področju strukturne biologije
Matic Kisovec
Molekularni biolog, doktoriral na področju Biomedicine, Biokemija in molekularna biologija
Kemijski inštitut, Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Skrbnik krioelektronskega mikroskopa
Podatke, ki jih bomo pokazali na delavnici, so prispevali kolegi in kolegice iz Odseka (Marjetka, Andreja, Luka, Primož)
Del podatkov izvira tudi iz sodelovanja z Nacionalnim inštitutom za biologijo
Notes: Upam, da vam bo zanimiva zgodba, čeprav ni iz vašega področja in da boste videli, da je področje podatkov in repozitorijev lahko zelo raznoliko. Od zelo uveljavljenih in prijaznih primerov repozitorijev do podatkov, ki nimajo metapodatkov.

## Slide 5: Strukturne raziskave krompirjevega virusa Y
Virus (PVY)
Virusom podobni delci (VLP)
Virusna ssRNA
Proteini PVY
Foto: arhiv NIB

## Slide 6: Strukturne raziskave krompirjevega virusa Y (PVY)
215123 segmentov
PVY – 726 posnetkov
VLP – 5344 posnetkov
Virus: 726 posnetkov
VLP
PVY

## Slide 7: Strukturne raziskave krompirjevega virusa Y (PVY)
150 nm
ločljivost 3,4 Å
Virus
Virusom podobni delci
100 nm
ločljivost 4,1 Å
Začetni
model
3D
rekstrukcija
Piljenje
KrioEM mape
Končna
KrioEM mapa

## Slide 8: Strukturne raziskave krompirjevega virusa Y (PVY)
aminokisline
Karta krioEM gostote
Atomski model, ki se prilega karti gostote
Primer 1
Primer 2

## Slide 9: Strukturne raziskave krompirjevega virusa Y (PVY)
Kežar et al. Science advances vol. 5,7 eaaw3808. 2019.
Zgradba plaščnega proteina
3D struktura filamentov
Virus
Virusom podobni delci

## Slide 10: Strukturne raziskave krompirjevega virusa Y (PVY)
Kežar et al. Science advances vol. 5,7 eaaw3808. 2019.
Raziskave na rastlinah
∆N49
∆C40
∆C60

## Slide 11: 1. Ponovna uporaba obstoječih podatkov
obstoječa zaporedja DNA (in aminokislin) – NCBI (končnica .fasta)
obstoječi slikovni surovi podatki (slikovni – velikost več TB) - ni javno objavljeno (končnica .mrc)
obstoječi strukturni podatki – PDB, EMDB (format .pdb ali .cif)
www.wwpdb.org
www.ebi.ac.uk/emdb
www.ebi.ac.uk/empiar
www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore
Začetek PDB v 1971
Kvaliteta podatkov?

## Slide 12: 1. Ponovna uporaba obstoječih podatkov
obstoječi strukturni podatki – PDB, EMDB (format .pdb ali .cif) O tej vrsti podatkov smo že govorili v 2. sklopu usposabljanja

## Slide 13: 1.1 Povzetek in opis raziskovalnih podatkov
Načrtovanje raziskave
Priprava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki
https://nrrp.openscience.si

## Slide 14: 1.2 Načrtovanje raziskave
Načrtovanje spremenjenih/mutiranih zaporedij DNK
Eksperimenti v laboratoriju
  Mutacije zaporedij DNK
  Izražanje in čiščenje spremenjenih načrtovanih proteinov
  Karakterizacija izraženih proteinov
    kromatografija z ločevanjem po velikosti
    diferenčna dinamična fluorimetrija
  Karakterizacija interakcij
    Izotermalna titracijska kalorimetrija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Deoksiribonukleinska_kislina

## Slide 15: 1.2 Načrtovanje raziskave
Eksperimenti v laboratoriju (nadaljevanje)
  Določitev 3D zgradbe spremenjenih proteinov
www.ki.si/glacios
www.rcsb.org/structure/8opj

## Slide 16: Kromatografija z ločevanjem po velikosti - SEC
www.priyamstudycentre.com/2022/02/size-exclusion-chromatography.html
www.ki.si/odseki/d11-odsek-za-molekularno-biologijo-in-nanobiotehnologijo/oprema/aekta-pure-25-m1
S tekočinsko kromatografijo bomo ločili molekule po velikosti.

## Slide 17: Kromatografija z ločevanjem po velikosti - SEC
Rezultat eksperimenta so ločene molekule in binarna datoteka .res
V proizvajalčevi programski opremi UNICORN lahko pretvorimo rezultat v numerično obliko 'tab delimeted' .csv
Ni specifičnega repozitorija

## Slide 18: Diferenčna dinamična fluorimetrija - DSF
www.researchgate.net/profile/Del-Lucent/publication/275586547/figure/fig1/AS:614040191651857@1523409998356/A-A-cartoon-overview-of-the-ideal-differential-scanning-fluorimetry-DSF.png
www.biorender.com/template/differential-scanning-fluorimetry-data-view
www.ki.si/odseki/d11-odsek-za-molekularno-biologijo-in-nanobiotehnologijo/oprema/pcr-v-realnem-casu
Preverili bomo temperaturno stabilnost proteinov.

## Slide 19: Diferenčna dinamična fluorimetrija - DSF
Eksperimentalni rezultat so mutante in okoljski pogoji, kjer so proteini najbolj temperaturno najbolj stabilni
Rezultat je v obliki .ixo - vrsta xml formata, zaprt format, ki pa vsebuje nekaj metapodatkov (ime metode, datum in ura začetka in konca meritve, uporabniško ime avtorja, identifikacija naprave, datum zadnje kalibracije...)
Krivulje v neberljivi obliki

## Slide 20: Diferenčna dinamična fluorimetrija - DSF
V originalni programski opremi LC480 lahko pretvorimo rezultat v numerično obliko v obliko 'tab delimited' .csv
Ni specifičnega repozitorija

## Slide 21: Izotermalna titracijska kalorimetrija - ITC
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517323004830
https://cmi.hms.harvard.edu/isothermal-titration-calorimetry
https://spwindustrial.com/microcal-malvern-vp-itc
www.ki.si/odseki/d11-odsek-za-molekularno-biologijo-in-nanobiotehnologijo/oprema/oprema-aris/izotermalni-titracijski-kalorimeter-vp-itc
Izmerili bomo termodinamske parametre interakcij med proteini.

## Slide 22: Izotermalna titracijska kalorimetrija - ITC
Trenutno podatkovna zbirka 'Molecular Biophysics Database' še ni javno dostopna.
Dobimo podatke o jakosti vezave, stehiometrije in spremembi entalpije
Rezultat je v obliki .itc - numerična oblika podatkov, zaprt format, ki pa vsebuje nekaj neanotiranih metapodatkov V bistvu gre za csv format.
Krivulje v berljivi obliki
Obstaja alternativna programska oprema za analizo, npr. NITPIC.
Ni (še) specifičnega repozitorija.
V beta fazi testiranja je Molecular Biophysics Database, kjer bo mogoča depozicija ITC podatkov.
Predvidoma bodo avtomatsko prebrani tudi metapodatki v datotekah .itc.

## Slide 23: Svetlobna in elektronska mikroskopija
https://microbiologyinfo.com/
Debelina vzorca > 5 µm
Povečava 500X - 1500X
Valovna dolžina: > 400 nm
Debelina vzorca < 0,1 µm
Povečava 100 000X – 300 000X
Valovna dolžina: 2 pm

## Slide 24: Krioelektronska mikroskopija
Zajeli bomo posnetke s krioelektronskim mikroskopom in tako določili 3D strukturo proteinov.

## Slide 25: Krioelektronska mikroskopija
Dobimo 16-bitne posnetke, ločljivosti 4096*4096, kjer so vidni proteinski kompleksi
Vsak posnetek je opremljen z zelo podrobno metapodatkovno datoteko .xml.
Posnetki so v obliki .mrc. - odprt binarni format, kasneje jih med analizo pretvorimo v obliko .tif, ki zasede ~20% manj diskovnega prostora brez izgube informacij
Proizvajalec opreme omogoča dostop do slikovnega kodeka, ki omogoči hiter predogled .mrc posnetkov v Windows okolju.
Obstaja področno specifični repozitorij za surove posnetke krioelektronske mikroskopije - EMPIAR
Na dan lahko mikroskop proizvede do 1,5 TB slikovnih podatkov.

## Slide 26: 1.2 - 1.4 Povzetek in opis raziskovalnih podatkov
Načrtovanje raziskave
Priprava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki
https://nrrp.openscience.si

## Slide 27: 2. Shranjevanje podatkov pred objavo
Podatki, z izjemo posnetkov krioelektronske mikroskopije, se hranijo na delovnih postajah pri znanstvenih napravah in/ali na osebnih računalnikih zaposlenih in/ali na mrežnih diskih znotraj inštituta. Vse lokacije so avtomatsko varnostno kopirane.
Dostop ni posebej omejen, vsaka oseba potrebuje uporabniško ime in geslo za vstop v operacijski sistem in za dostop do mrežnih lokacij.
Ne bomo pridobivali občutljivih podatkov.

## Slide 28: 2. Shranjevanje podatkov pred objavo
Posnetki krioelektronske mikroskopije se hranijo na različnih HPC gručah: Ažmanov računski center na Kemijskem inštitutu, HPC Arnes, HPC VEGA, Elixir Slovenija.
Večina podatkov krioelektronske mikroskopije ni varnostno kopiranih.
Podatki so dostopni samo iz določenih uporabniških računov.
Med analizo se lahko količina podatkov podvoji (zagotavljanje zadostne količine diskovnega prostora).

## Slide 29: 2. Shranjevanje in varnostno kopiranje podatkov
Priprava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki
https://nrrp.openscience.si

## Slide 30: Obdelava in analiza podatkov
Obdelava podatkov kromatografije, fluorimetrije in kalorimetrije
Pretvorba v bolj odprt format .csv
Analiza in priprava končnih slik (npr. za objavo v članku)
Priprava 'readme' datoteke
Objava v splošnem repozitoriju Zenodo
Objava s področno specifičnih repozitorijih

## Slide 31: Zbiranje podatkov
Pridobili smo naslednje podatke:
  Tekočinska kromatografija - numerični podatki v obliki .csv (in zaprtem formatu .res)
  Temperaturna stabilnost proteinov - numerični podatki v obliki .ixo (vrsta .xml formata, zaprt format), rezultate izvozimo v .csv
  Izotermalna titracijska kalorimetrija - numerični podatki v obliki itc (berljiv tekst, zaprt format)
  Surove posnetki iz krioelektronskega mikroskopa - slikovni podatki v obliki .mrc ali .tif, poleg posnetkov so še metapodatkovne datoteke v obliki .xml
  Rezultati iz krioelektronske analize bodo karte gostote - volumetrični podatki v obliki .mrc in strukturni modeli - tekstovni podatki v obliki .pdb/.cif (.mrc in .pdb/.cif formata odprtokodna)

## Slide 32: Zbiranje podatkov
Nadaljnja analiza ni potrebna vendar je treba poskrbeti za FAIR:
  Tekočinska kromatografija - numerični podatki v obliki .csv (in zaprtem formatu .res)

## Slide 33: Obdelava in analiza podatkov
Priprava 'readme' datoteke

## Slide 34: Zbiranje podatkov
Nadaljnja analiza je potrebna in poskrbeti je treba za FAIR:
  Temperaturna stabilnost proteinov - numerični podatki v obliki .ixo (vrsta xml formata, zaprt format), rezultate izvozimo v .csv
  Izotermalna titracijska kalorimetrija - numerični podatki v obliki .itc (berljiv tekst, zaprt format), rezultate izvozimo v .csv

## Slide 35: Zbiranje podatkov
Nadaljnja analiza je potrebna in poskrbeti je treba za FAIR:
  Surovi posnetki iz krioelektronskega mikroskopa - slikovni podatki v obliki .mrc ali .tif, poleg posnetkov so še metapodatkovne datoteke v obliki .xml

## Slide 36: Obdelava in analiza podatkov
Obdelava podatkov krioelektronske mikroskopije s programsko opremo:
naziv programske opreme: cryoSPARC
Programska oprema izboljša kvaliteto posnetkov, poišče proteine, integrira/sešteje enako orientirane delce, preko Fouriejeve transformacije pridemo iz 2D v 3D (karta gostote krioEM, piljenje končne karte gostote krioEM)
Ko imamo izpiljeno karto gostote, vanjo zgradimo 3D model, ki predstavlja položaj vsakega atoma v prostoru.
Programska oprema (npr. Phenix) v datoteko s koordinatami dodaja tudi že prve metapodatke neposredno v .pdb/.cif
Preostanek metapodatkov se obvezno vnese ročno pri vnosu v repozitorij
Karta krioEM gostote

## Slide 37: Obdelava in analiza podatkov - krioelektronska mikroskopija
CryoSPARC
Uporabljamo HPC infrastrukturo

## Slide 38
Rezultati analize krioelektronskih posnetkov so karte krioEM gostote - volumetrični podatki v obliki .mrc
Obdelava in analiza podatkov - krioelektronska mikroskopija
Pričnemo z datotekami .mrc, ki vsebujejo 3D karto krioEM gostote, brez metapodatkov
Za ogled kart uporabimo programsko opremo ChimeraX

## Slide 39: Obdelava in analiza podatkov - krioelektronska mikroskopija
Rezultati analize krioelektronskih posnetkov so karte krioEM gostote - volumetrični podatki v obliki .mrc
VIDEO

## Slide 40
Obdelava in analiza podatkov - krioelektronska mikroskopija
Rezultati analize krioelektronskih posnetkov so karte krioEM gostote - volumetrični podatki v obliki .mrc
Obstaja področno specifični repozitorij za surove posnetke krioelektronske mikroskopije - EMDB
V EMDB ročno vnesemo metapodatke med depozicijo in povežemo z EMPIAR in PDB

## Slide 41: Obdelava in analiza podatkov - krioelektronska mikroskopija
V karte krioEM gostote - volumetrični podatki v obliki .mrc zgradimo strukturne modele - tekstovni podatki v obliki .pdb/.cif
VIDEO

## Slide 42: Obdelava in analiza podatkov - krioelektronska mikroskopija
V karte krioEM gostote - volumetrični podatki v obliki .mrc zgradimo strukturne modele - tekstovni podatki v obliki .pdb/.cif
Obstaja področno specifični repozitorij za strukturne modele – PDB

## Slide 43: Obdelava in analiza podatkov - krioelektronska mikroskopija
V karte krioEM gostote - volumetrični podatki v obliki .mrc zgradimo strukturne modele - tekstovni podatki v obliki .pdb/.cif
Obstaja področno specifični repozitorij za strukturne modele – PDB
Programska oprema za gradnjo modela v datoteko .pdb/.cif vključi že mnoge metapodatke (https://mmcif.wwpdb.org)
Med depozicijo v zbirko PDB ročno vnesemo metapodatke, ki jih zahteva PDB
Med depozicijo v zbirko PDB povežemo z EMPIAR in EMDB

## Slide 44: Obdelava in analiza podatkov - krioelektronska mikroskopija
V karte krioEM gostote - volumetrični podatki v obliki .mrc zgradimo strukturne modele - tekstovni podatki v obliki .pdb/.cif
Obstaja področno specifični repozitorij za strukturne modele – PDB
Programska oprema za gradnjo modela v datoteko .pdb/.cif vključi že mnoge metapodatke (https://mmcif.wwpdb.org)
.pdb/.cif je zelo zanimiv format saj ena datoteka vsebuje metapodatke in raziskovalne podatke
...

## Slide 45: Krioelektronska mikroskopija
Leto 2020: atomska ločljivost
Nakane, T., Kotecha, A., Sente, A. et al. Nature 587, 152–156 (2020).
Yip, K.M., Fischer, N., Paknia, E. et al. Nature 587, 157–161 (2020).

## Slide 46: 3. Zagotovitev podatkov na način FAIR
Priprava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki
https://nrrp.openscience.si

## Slide 47: Deljenje (objava v repozitoriju)
Surovi podatki so objavljeni v EMPIAR
www.ebi.ac.uk/empiar/EMPIAR-11549
www.ebi.ac.uk/empiar/deposition
TB!!

## Slide 48: Deljenje (objava v repozitoriju)
Obdelani podatki kriomikroskopije (PDB)
www.rcsb.org/structure/8OPJ
https://deposit-2.wwpdb.org/deposition

## Slide 49: Obdelava in analiza podatkov
Kjer ni področno specifičnih repozitorijev - objava v splošnem repozitoriju npr. Zenodo
Dryad npr. za objavo med recenzijo, recenzentski dostop do pomembnih datotek
Drugi splošni repozitoriji

## Slide 50: Deljenje (objava v repozitoriju)
Deljenje in objava v splošnih repozitorijih (Zenodo, Figshare, Dryad, Mendeley Data …) ali institucionalnih repozitorijih (RUL, DKUM, RUP, RUNG, DiRROS, ReVIS)
Primer: Podatki iz krioelektronske mikroskopije v repozitoriju Zenodo
https://zenodo.org/records/12611974
  Preprint: https://doi.org/10.1101/2024.04.10.588894
  Članek: https://doi.org/10.1093/nar/gkae636
Vnos podatkov tekočinske kromatografije - numerični podatki v obliki .csv (in zaprtem formatu .res)

## Slide 51: 3. Zagotovitev podatkov na način FAIR
Priprava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki
https://nrrp.openscience.si

## Slide 52: Objava znanstvenega članka
https://www.nature.com/articles/s42004-024-01100-x

## Slide 53: Objava znanstvenega članka
Revija zahtevala začasno depozicijo vseh pdb/cif in kart gostote v repozitorij Dryad.
V repozitoriju PDB in EMDB so bile datoteke še zaklenjene in zato nedostopne.
Datoteke v EMPIAR, EMDB in PDB so bile avtomatsko odklenjene po objavi članka.
https://www.nature.com/articles/s42004-024-01100-x

## Slide 54: Objava znanstvenega članka
Supplementary data 1 (.xlsx format)
https://www.nature.com/articles/s42004-024-01100-x

## Slide 55: Objava znanstvenega članka
Supplementary data 1 (.xlsx format)
https://www.nature.com/articles/s42004-024-01100-x

## Slide 56: Objava znanstvenega članka
https://www.nature.com/articles/s42004-024-01100-x

## Slide 57: Objava znanstvenega članka
V članku skupno:
11 molekulskih struktur .pdb/.cif
30 kart gostote
6 setov surovih podatkov (10 TB)
8 + 25 + 19 slik
https://www.nature.com/articles/s42004-024-01100-x

## Slide 58
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Central Technical Library at the University of Ljubljana
Trg republike 3, SI-1000 Ljubljana
Slovenija / Slovenia